ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Витрины холодильной «ВЕНА-ГОРКА»

|  | Вена 1,00 | Вена 1,25 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания частотой 50Гц, В | от 220 до 240 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 1150 |
| Режим работы | продолжительный |
| Температура внутреннего объема при температуре окружающей среды от 12(С до 25(С | от 0(С до 8(С |
| Количество полок выкладки | 3 |
| Площадь выкладки, м² | 1,5 | 2,3 |
| Полезный объем витрины, м³ | 280 | 360 |
| Расход электроэнергии за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч | не более 27,6 |
| Холодильный агент | R-134 А или R-404 А |
| Масса заправляемого холодильного агента, кг | 0,29 | 0,31 |
| Мотор-компрессор | Embraco Aspera Т 2168 GK (или аналоги) |
| Электронный блок управления | Eliwell ID 974 |
| Лампы, применяемые для освещения полок и столешницы | светодиодные, 4 шт |
| Масса, кг, не более | 250 | 300 |
| Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: |
| Высота | 1245 |
| Ширина | 1000 | 1250 |
| Глубина | 850 |
| Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата | имеются |

Наружные и внутренние детали витрины «ВЕНА-ГОРКА» могут быть окрашены в любые цвета по RAL каталогу и дополнительно покрыты слоем износостойкого лака, дно витрины выполнено из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 202, полочки стеклянные, верхняя крышка витрины окрашенная.

Витрины серии «ВЕНА-ГОРКА» имеют динамическое охлаждение в полностью охлаждаемом внутреннем объеме витрины при минимальной разнице температуры по полкам.

Освещение осуществляется с помощью 4-х светодиодных светильников, установленных над каждой полкой.


Размеры