ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Витрины холодильной «Praga H» (нержавейка)

|  | длиной 1,00 м | длиной 1,26 м |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания частотой 50 Гц, В | от 220 до 240 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 300 |
| Режим работы | продолжительный |
| Температура внутреннего объема (при температуре окружающей среды от 12(С до 25(С) | от 0(С до 8(С |
| Количество полок выкладки | 2 |
| Площадь выкладки, м² | 1,17 | 1.48 |
| Полезный объем витрины, дм³ | 260 | 330 |
| Расход электроэнергии за сутки (при температуре окружающего воздуха 25(С), кВт ч | не более 6 |
| Холодильный агент | R-134 А |
| Масса заправляемого холодильного агента, кг | 0,22 | 0,23 |
| Мотор-компрессор | Embraco Aspera NE 2121 и NE 1121 (или аналог) |
| Электронный блок управления | Eliwell ID 974 |
| Лампы, применяемые для освещения витрины | люминесцентные 30 Вт, 1 шт. |
| Масса, кг, не более | 110 | 140 |
| Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: |
| Высота (с опорными ножками) | 1300 |
| Ширина | 1010 | 1260 |
| Глубина | 705 |
| Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата | имеется |

Наружные и внутренние детали витрины «Praga H» могут быть окрашены в любые цвета по RAL каталогу и дополнительно покрыты слоем износостойкого лака, дно витрины выполнено из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 202, полочки стеклянные, верхняя крышка витрины окрашенная.

Дверки в витрине раздвижные расположены со стороны продавца.

Освещение осуществляется с помощью одной лампы ЛБ-30, установленной вне охлаждаемого объема под верхней крышкой витрины и пускового устройства со стартером.

Размеры витрины Прага