ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Витрина холодильная Вена ПСН 1,00

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 400

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 3

Площадь выкладки, м² - 1,65

Полезный объем витрины, дм³ - 450

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Холодильный агент - R-134 А

Масса, кг. не более - 200

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм:

Высота (с опорными ножками) - 1100

Ширина - 1000

Глубина - 750

Витрина холодильная Вена ПСН 1,25

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 450

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 3

Площадь выкладки, м² - 2,15

Полезный объем витрины, дм³ - 560

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Холодильный агент - R-134 А

Масса, кг. не более - 250

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм:

Высота (с опорными ножками) - 1100

Ширина - 1250

Глубина - 750

Витрина холодильная Вена ПСВ 1,00

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 400

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4

Площадь выкладки, м² - 2,1

Полезный объем витрины, дм³ - 600

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Холодильный агент - R-134 А

Масса, кг. не более - 250

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм:

Высота (с опорными ножками) - 1225

Ширина - 1000

Глубина - 750

Витрина холодильная Вена ПСВ 1,25

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 450

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4

Площадь выкладки, м² - 2,7

Полезный объем витрины, дм³ - 750

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Холодильный агент - R-134 А

Масса, кг. не более - 250

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм:

Высота (с опорными ножками) - 1225

Ширина - 1250

Глубина - 750

Наружные и внутренние детали витрины Вена окрашены порошковой краской, дно (столешница) -нержавеющая сталь. Цвет витрины можно подобрать по каталогу RAL (изменение цвета на цену не влияет).

Витрины Вена имеют динамическое охлаждение и полностью охлаждаемый внутренний объем.

Переднее стекло витрины, для облегчения уборки, откатное.

Индивидуальное освещение диодными светильниками всех уровней (полок и дна).

Чертежи